## Slide 1: Синтезированная высота. (Упрощенный метод измерения высоты при заходе на посадку)
Докладчик: Б.В Лебедев, к.т.н., ведущий специалист ООО Научно Инженерная Компания

## Slide 2: Требования ИKAO
Тип захода | Точность в горизонт. плоскости 95% | Точность по вертикали 95% | Целостность | Время до предуп- реждения | Порог срабатывания по горизонтали | Порог срабатывания по вертикали
Неточный | 220 м (720 фут) | Не назначена | 1–1×10-7/ч | 10c | 556 м (0,3 м. мили) | Не назначена
APV-I | 16,0 м (52 фут) | 20 м (66 фут) | 1–2×10-7 за один любой заход | 10c | 40,0 м (130 фут) | 50 м (164 фут)
APV-II | 16,0 м (52 фут) | 8,0 м (26 фут) | 1–2×10-7 за один любой заход | 6c | 40,0 м (130 фут) | 20,0 м (66 фут)
Точный по категории I | 16,0 м (52 фут) | 6,0–4,0 м (20–13 фут) | 1–2×10-7 за один любой заход | 6c | 40,0 м (130 фут) | 35,0–10,0 м (115–33 фут)

## Slide 3: Подход к обеспечению характеристик I кат.
По вертикали
  Ввести понятие синтезированной высоты на базе барометрической с вводом поправок на реальную температуру воздуха
  Реализовать формирование синтезированной высоты в бортовом комплексе
  Предусмотреть контроль на основе сравнения с высотой СНС
По горизонтали
  Использование одновременно GPS и ГЛОНАСС
  Включить в алгоритм СНС информацию о синтезированной высоте как дополнительную псевдодальность

## Slide 4: Анализ источников погрешностей барометрической высоты
Инструментальные
Аэродинамические
Методические
    Нестандартность атмосферы (температура)
    Ветер

## Slide 5: Структура формирования синтезированной высоты
Синтезированная высота формируется на основе барометрической путем ввода реальных значений температуры на ВПП и высоте полета
Вычисли-тель
,
,,
,,
Синтезированная высота
Приемники первичных параметров
Приемники первичных параметров
Рст
Рр
Рр
Рст

## Slide 6: Структура построения и использования синтезированной высоты
Идея алгоритма
- средняя темп-ра столба воздуха
Алгоритм формирования синтезированной высоты
Автопилот
Индикатор посадки
Заданная траектория
бортовой вычислитель
значения на ВПП
по радиоканалу
текущие значения от СВС
Символ сопровождает переменные величины
от СНС
гориз.
коорди-
наты
от СНС
контроль
сравнением

## Slide 7: Обеспечение точности. Вертикальный канал
Требование ИКАО к допустимой суммарной погрешности = 4÷6м
Анализ компонент допустимой суммарной погрешности:
Инструментальная ~ 1÷2м
Остаточная аэродинамическая
  Систематическая 1÷2м – поддержка мониторинга
  Зависящая от параметров полета – алгоритм в СВС
Методическая
  Связанная с температурой – измерение температуры на борту и подтверждение с земли
  Связанная с ветром – необходимо исследовать
Динамическая (запаздывание) – размещение датчиков давления непосредственно у приемников

## Slide 8: Обеспечение целостности. Вертикальный канал
Требование ИКАО к целостности – 1÷2×10-7 на заход при пороге 35,0÷10,0 м и времени срабатывания 6с
Обеспечение целостности:
Оперативный перекрестный контроль на борту синтезированной и геометрической высоты
Контроль резервированных каналов сравнением с порогом ~ 5м
Исключение ошибок человека за счет автоматического ввода данных для формирования синтезированной высоты с помощью двустороннего цифрового обмена «борт-земля» на основе АЗН-В
Внутренний мониторинг на борту синтезированной высоты на базе непрерывного сбора и анализа статистики разностей синтезированной и геометрической высоты (аналогично мониторингу средств вертикального эшелонирования)

## Slide 9: Использование линии передачи данных (АЗН-В)
Исключение ошибок человека - автоматический ввод метеоданных
Контроль на земле введенных значений
Заданные значения давления и температуры
Введенные значения давления и температуры
давление, температура
от метеостанции
метеостанция
диспетчерский пункт

## Slide 10: Обеспечение характеристик. Горизонтальный канал
Требование ИКАО к допустимым погрешностям = 16м
Осреднение GPS и ГЛОНАСС
Ввод информации о синтезированной высоте в вычислители СНС Использование дополнительной информации от инерциальных датчиков

## Slide 11: Требования к изменению нормативной базы
Внесение в нормативную базу РФ положений:
об использовании СНС
об использовании предложенного метода

## Slide 12: Применения
Посадка на малооборудованные аэродромы
Посадка больших беспилотников
Дополнительное средство повышения категорийности GBAS

## Slide 13: Спасибо за внимание! Прошу задавать вопросы