## Slide 1: Упрощенная система предупреждения о столкновении при малой плотности движения
Докладчик: Б.В Лебедев, к.т.н., ведущий специалист ООО Научно Инженерная Компания

## Slide 2: Обеспечение полета в пространстве G при отсутствии видимости
Должны быть решены две проблемы:
Навигация по приборам – СНС,СБКВ,СВС
Предотвращение столкновений с другими самолетами – тема настоящего доклада
В результате вопрос о технической необходимости непрерывной связи с диспетчером ослабляет актуальность (аналогично ПВП)

## Slide 3: Предотвращение столкновений
В условиях видимости – “see and avoid”
При отсутствии видимости
  Средства предупреждения о конфликтах
    БСПС
    Дешевая альтернатива

## Slide 4: Бортовая система предупреждения столкновений (БСПС/TCAS)

## Slide 5: Бортовая система предупреждения столкновений (БСПС/TCAS)
Достоинства – высокая информативность и удобство использования летчиком
Главный недостаток – высокая стоимость, во многом – за счет канала измерения направления

## Slide 6: Особенности при низкой плотности движения
Можно отказаться от измерения направления, ограничившись измерением дальности
При появлении угрозы – связь по УКВ

## Slide 7: Состав оборудования
На окружающих самолетах и на своем:
  стандартный ответчик вторичной радиолокации (прием на частоте 1030 МГц, ответ на частоте 1090 МГц);
  стандартная радиостанция метрового диапазона.
Дополнительно на своем самолете:
  спутниковая навигационная система,
  запросчик вторичной радиолокации на частоте 1030 МГц,
  приемник вторичной радиолокации на частоте 1090 МГц,
  индикатор воздушной обстановки (может быть совмещен с электронным навигационным индикатором).

## Slide 8: Применения
Полет в пространстве G при большом удалении от диспетчера
Полет больших беспилотников по ППП в пространстве G

## Slide 9: Спасибо за внимание! Прошу задавать вопросы